## Slide 1
Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji
Planów gospodarowania wodami – IIaPGW
Podejście metodyczne opracowania wykazu odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych
Region wodny Górnej-Zachodniej Wisły

## Slide 2
Podejście metodyczne opracowania wykazu odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych
Krzysztof Okrasiński– CDM Smith Sp. z o.o.

## Slide 3
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:
Rodzaje odstępstw
Metodyka opracowania wykazu odstępstw w ramach IIaPGW

## Slide 4
Rodzaje odstępstw
Odstępstwo czasowe (art. 4.4 RDW) - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego:
do 2027 r. – jeśli stan wód jest zły, ale do 2027 r. zostanie osiągnięty dobry stan wód;
po 2027 r. – jeśli stan wód jest zły, ale cel środowiskowy może zostać osiągnięty – jednak dopiero po 2027 r. (odstępstwo dopuszczalne jedynie wtedy, gdy opóźnienie wynika z warunków naturalnych – np. procesów ekosystemowych związanych z rozkładem zanieczyszczeń i samooczyszczaniem wód);
do 2039 r. – jeśli stan chemiczny wód powierzchniowych jest zły ze względu na przekroczenie środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) oraz występują warunki naturalne, warunki techniczne lub nieproporcjonalne koszty – czyli przesłanki uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych.
Warunki ustanowienia ww. odstępstwa to w szczególności:
zakaz pogarszania stanu wód oraz konieczność osiągnięcia możliwie najlepszego stanu wód
naturalne warunki nie pozwalają na zgodne z czasem poprawienie się stanu części wód
brak możliwości technicznych (możliwy do zastosowania wyłącznie dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)
poprawa stanu wód w pożądanej skali czasowej byłaby nieproporcjonalnie kosztowna (przesłanka możliwa do zastosowania wyłącznie dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)
odstępstwo powinno być przedstawione w planie gospodarowania wodami

## Slide 5
Rodzaje odstępstw
Złagodzenie celu środowiskowego (art. 4.5 RDW):
dopuszczalne ze względu na warunki naturalne (np. dopływ zanieczyszczeń z innych jcwp) lub/i,
dopuszczalne ze względu na działalność człowieka, która zaspokaja ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i dla której nie ma wykonalnej (i niepowodującej nieproporcjonalnych kosztów) alternatywy pozwalającej na zmniejszenie presji kształtującej stan wód.
Warunki ustanowienia ww. odstępstwa to w szczególności:
zakaz pogarszania stanu wód oraz konieczność osiągnięcia możliwie najlepszego stanu wód
potrzeby ekologiczne lub społeczno-ekonomiczne zaspakajane przez działalność człowieka nie mogą być osiągnięte za pomocą innych środków, które są znacznie korzystniejszą opcją środowiskową, niepowodującą nieproporcjonalnych kosztów
ustalenie mniej rygorystycznych celów środowiskowych i powody ich ustalenia są przedstawione w planie gospodarowania wodami

## Slide 6
Uproszczony schemat decyzyjny wskazywania odstępstw z art. 4.4-4.5 RDW:
1. Identyfikacja JCW, które nie osiągnęły celów środowiskowych
2. Identyfikacja przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych
3. Opracowanie programu działań mających na celu osiągnięcie celów środowiskowych (w tym: prognoza skuteczności i kosztów realizacji)
4. Program skuteczny i koszty akceptowalne, ale cele środowiskowe nie zostały osiągnięte – odstępstwo w trybie art. 4.4 RDW (do 2027 r.)
4. Program skuteczny i koszty akceptowalne, ale cele nie zostaną osiągnięte do 2027 r. – odstępstwo w trybie art. 4.4 RDW
4. Brak pożądanej skuteczności ze względu na działalność człowieka lub warunki naturalne – odstępstwo w trybie art. 4.5 RDW

## Slide 7
Rodzaje odstępstw
Odstępstwo wynikające z wyjątkowych zdarzeń naturalnych i antropogenicznych (art. 4.6 RDW):
dotyczy pogorszenia stanu wód w wyniku czasowego zdarzenia obejmującego okoliczności charakteru naturalnego czy sił wyższych które są wyjątkowe lub nie mogły być w sposób racjonalny przewidziane, w szczególności: ekstremalnych powodzi, przedłużających się susz, poważnych awarii (np. przemysłowych);
warunki uznania zdarzeń za wpisujące się w ww. przesłankę powinny być przedstawione w PGW;
IIaPGW nie zawiera wykazu odstępstw wpisujących się w art. 4.6 RDW – przedstawia natomiast warunki do ustanowienia odstępstwa tego typu.

## Slide 8
Rodzaje odstępstw
Nowe zmiany charakterystyki fizycznej jcwp, nowe zmiany poziomu jcwpd, nowe zrównoważone formy działalności gospodarczej człowieka (art. 4.7 RDW):
odstępstwo możliwe do ustanowienia tylko dla nowych działań, inwestycji i przedsięwzięć pogarszających stan/potencjał ekologiczny jcwp lub stan ilościowy jcwp, które powstają wskutek „zmiany charakterystyki fizycznej” jcwp lub „zmiany poziomu” jcwpd;
w przypadku gdy stan/potencjał ekologiczny jest bardzo dobry/maksymalny, pogorszenie może być uzasadnione „nowymi zrównoważonymi formami działalności gospodarczej człowieka” – nie dotyczy wyłącznie „zmiany charakterystyki fizycznej” jcwp lub „zmiany poziomu” jcwpd;
do końca 2017 r. wpisanie inwestycji w aPGW było warunkiem wydania dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub/oraz pozwolenia wodnoprawego; od 2018 r. dopuszczalne jest realizowanie inwestycji wpływającej na stan wód nawet wtedy, gdy nie jest ona ujęta w PGW, zaś informacja o tej inwestycji będzie wpisana do kolejnej aktualizacji PGW;
obecnie analizy dot. możliwości zastosowania oraz spełnienia przesłanek z art. 4.7 RDW są przeprowadzane na etapie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji, których wydanie jest poprzedzone przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

## Slide 9
Metodyka opracowania wykazu odstępstw w ramach IIaPGW
Punktem wyjścia dla typowania jcw do odstępstw w trybie art. 4.4 i 4.5 RDW są dane o stanie wód (dane GIOŚ uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przełożone na nowy układ planistyczny).
Analiza presji pozwoliła na ustalenie przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Analiza celów środowiskowych oraz analiza skuteczności zestawów działań pozwoliła na ustalenie szansy osiągnięcia celów środowiskowych do końca 2027 r.
Przyjęto katalog warunków naturalnych, które mają znaczący wpływ możliwość i/lub termin osiągnięcia celów środowiskowych.
Zestawienie powyższych danych pozwoliło na zidentyfikowanie konkretnych wskaźników, dla których:
odroczono termin osiągnięcia celów środowiskowych lub/oraz
złagodzono cel środowiskowy (do poziomu klasy – powiązanie z przepisami o ocenie i klasyfikacji stanu wód).
Odstępstwa zostały uzasadnione danymi na temat: stanu wód, presji, skuteczności zestawów działań, warunków naturalnych, uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

## Slide 10
Metodyka opracowania wykazu odstępstw w ramach IIaPGW
Wykaz Inwestycji i Działań (wykaz odstępstw w trybie art. 4.7 RDW) zawiera informacje o działaniach i inwestycjach spełniających następujące kryteria:
mogą wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
spełniają warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (lub art. 38j Prawa wodnego z 2001 r.)
Art. 68 PW (transpozycja art. 4 ust. 7 RDW): dopuszczalna kolizja z celem środowiskowym (w zakresie stanu/potencjału ekologicznego jcwp i stanu ilościowego jcwpd), jeżeli są spełnione warunki (łącznie):
podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;
przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66 i art. 67, są szczegółowo przedstawione w PGW;
przyczyny zmian i działań są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych, utraconymi w następstwie tych zmian i działań;
zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

## Slide 11
Metodyka opracowania wykazu odstępstw w ramach IIaPGW
W IIaPGW Wykaz Inwestycji i Działań:
zawiera aktualizację Wykazu Inwestycji (spełniających przesłanki art. 4 ust. 7 RDW), który był częścią aPGW z 2016 r. – ankietyzacja inwestorów;
uwzględnia inwestycje i działania, dla których w latach 2016-2020 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (oraz/lub ocenę wodnoprawną) z zastosowaniem art. 4 ust. 7 RDW – ankietyzacja organów wydających decyzje;
w Wykazie nie ma inwestycji i działań z okresu aPGW, które:
nie były wpisane do wykazu inwestycji w aPGW z 2016 r. oraz:
nie posiadają oceny wodnoprawnej (decyzji) wydanej z zastosowaniem art. 68 PW (4.7 RDW),
nie posiadają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej z zastosowaniem art. 68 PW (4.7 RDW).

## Slide 12
Dziękuję za uwagę
Krzysztof Okrasiński – CDM Smith Sp. z o.o.