## Slide 1
Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji
Planów gospodarowania wodami – IIaPGW
Zestawy działań zaplanowane do realizacji na obszarze dorzecza Pregoły oraz obszarze dorzecza Niemna

## Slide 2
Zestawy działań
zaplanowane do realizacji na obszarze dorzecza Pregoły
oraz obszarze dorzecza Niemna
Sylwia Horska-Schwarz – CDM Smith Sp. z o.o.
Magdalena Nidental – CDM Smith Sp. z o.o., PIG-PIB

## Slide 3
Na obszarze dorzecza Pregoły (dla regionu Łyny i Węgorapy) zestawy działań naprawczych opracowano dla 123 jcw (czyli dla 65% wszystkich jcw w obszarze dorzecza), w tym dla:
67 jcwp rzecznych
55 jcwp jeziornych
1 jcwpd
Mapa ogólna - jcwpd z zestawami działań - obszar dorzecza Pregoły
Zestawy działań jednolitych części wód – obszar dorzecza Pregoły
Mapa ogólna – jcwp z zestawami działań - obszar dorzecza Pregoły

## Slide 4
Liczba działań - obszar dorzecza Pregoły
Zestawy działań jcw – obszar dorzecza Pregoły
W obszarze dorzecza Pregoły opracowano łącznie 548 działań, których szacunkowy koszt określony został na 236 920,07 tys. zł.
jcwp rzeczne: opracowano 299 działań naprawczych, 70% stanowią działania podstawowe, 30% uzupełniające. 60 % to działania nietechniczne, zaś 28 % to działania techniczne, 12 % to działania tech/nietechniczne. Najliczniejszą grupę działań stanowią działania związane z ograniczeniem presji fizykochemicznych i chemicznych - 144 działania; działania związane z poprawą warunków dla obszarów chronionych -100 działań; działania ukierunkowane na odtwarzanie ciągłości biologicznej, ochronę i odtwarzanie naturalnych procesów hydromorfologicznych –51 działań.
jcwp jeziorne: opracowano łącznie 246 działań, 48% działania podstawowe, 52% uzupełniające. 80% to działania nietechniczne, zaś 20 % działania techniczne. Najliczniejszą grupę działań stanowią działania związane z ograniczeniem presji fizykochemicznych i chemicznych - 139 działań. Działania związane z poprawą warunków dla obszarów chronionych oraz nakierowane na presje skumulowane – 101 działań;
jcwpd: 3 działania. 67% działania podstawowe, 33% działania uzupełniające. 100% to działania nietechniczne
jcwp rzeczne (RW)
299 działań (54,6% wszystkich działań)
jcwp jeziorne (LW)
246 działań (44,9% wszystkich działań)
jcwpd 3 działania (ok. 0,5 % wszystkich działań)

## Slide 5
Chart: 
| RWC (presje skumulowane) | RWP (presje fizykochemiczne i chemiczne) | RWHM (presje hydromorfologiczne) | RWH (presje hydrologiczne)
 | 0.33 | 0.49 | 0.17 | 0.01
Zestawy działań jcwp rzeczne – udział poszczególnych typów działań – obszar dorzecza Pregoły
Udział typów działań nakierowanych na redukcję presji – jcwp RW
Działania dla jcwp RW nakierowane na redukcję presji skumulowanych (RWC) stanowią łącznie 33% wszystkich działań. Działania nakierowane na likwidację i redukcję presji fizykochemicznych (RWP) stanowią 49% wszystkich działań. Działania nakierowane na presje hydromorfologiczne stanowią 17%, zaś 1% stanowią działania nakierowane na redukcję presji hydrologicznej.
Notes: 5

## Slide 6
Chart: 
| LWC (presje skumulowane) | LWP (presje fizykochemiczne i chemiczne) | LWHM (presje hydromorfologiczne) | LWH (presje hydrologiczne)
 | 0.41 | 0.56 | 0.02 | 0.01
Zestawy działań jcwp jeziorne – udział poszczególnych typów działań – obszar dorzecza Pregoły
Działania dla jcwp LW nakierowane na redukcję presji skumulowanych (LWC) stanowią łącznie 41% wszystkich działań. Działania nakierowane na likwidację i redukcję presji fizykochemicznych (LWP) stanowią 56% wszystkich działań. Działania nakierowane na presje hydromorfologiczne stanowią 2%, zaś 1% stanowią działania nakierowane na redukcję presji hydrologicznej.
Udział typów działań nakierowanych na redukcję presji – jcwp LW
Notes: 6

## Slide 7
Zestawy działań jcwp – region wodny Łyny i Węgorapy (obszar dorzecza Pregoły)
Harmonogram wdrożenia działań (łącznie wszystkie kategorie wód jcwp)
Chart: 
2024 | 0.053211
2025
2027 | 0.51009
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.21284
działania ciągłe | 0.22385
Chart: 
2023
2024 | 0.043478
2025
2027 | 0.52174
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.28428
działania ciągłe | 0.1505
Harmonogram wdrożenia działań (jcwp RW)
Harmonogram wdrożenia działań (jcwp LW)
Chart: 
2023
2024 | 0.065041
2025
2027 | 0.49593
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.12602
działania ciągłe | 0.31301

## Slide 8
Zestawy działań jcwp – region wodny Łyny i Węgorapy (obszar dorzecza Pregoły)
Jednostki odpowiedzialne za realizację (łącznie wszystkie kategorie wód jcwp (RW, LW) – region wodny Łyny i Węgorapy)
Chart: 
| PGWWP: RZGW | PGWWP: ZZ; właściciel urządzenia wodnego | gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | Inspekcja Ochrony Środowiska | IMGW | województwo, powiat i gmina | organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych | sprawujący zarząd i sprawujący nadzór nad obszarami chronionymi | właściciel wód obowiązany do utrzymania wód | wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa | wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 | 0.080734 | 0.034862 | 0.15229 | 0.095413 | 0.0073394 | 0.093578 | 0.0036697 | 0.37798 | 0.011009 | 0.044037 | 0.095413 | 0.0036697
Koszt realizacji działań jcwp – łącznie 236 920,06 tys. zł
Źródło środków
Środki własne
Budżet państwa
Środki NFOŚiGW/WFOŚiGW
Środki UE

## Slide 9
Zestawy działań jcwp LW – obszar dorzecza Pregoły/region wodny Łyny i Węgorapy – przykład: Jezioro Trackie
Działania podstawowe: 2 działania podstawowe, jedno techniczne i jedno nietechniczne
JCWP PLLW 30456 – Jez. Trackie |  |  |  | 
Kod JCWP | LW30456 | Status | Silnie zmieniona część wód (SZCW) | Presja na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii Presje na elementy biologiczne zależne od fizykochemii Presje na elementy fizykochemiczne Presje na elementy chemiczne (woda) Presje na obszary chronione
Region wodny | Łyny i Węgorapy | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Zagrożona (niemonitorowana) | 
LWP_07.01 | Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze gminy poza aglomeracjami | Realizacja działań wynikających z opracowania powstałego w ramach działania LWP_06.03, w tym m.in.: - Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków - Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej - Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki | Techniczne
LWP_09.01 | Kontrola gospodarowania wodami oraz przeglądy pozwoleń wodnoprawnych | Kontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach i korzystania z wód w ramach procedury kontroli gospodarowania wodami (na podstawie art. 334 Prawa wodnego) oraz wykonanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych (na podstawie art. 416 Prawa wodnego). | Nietechniczne
Jcwp z zestawami działań - region wodny Łyny i Węgorapy – prezentowany przykład
Notes: 9

## Slide 10
Działania uzupełniające: 3 działania uzupełniające, 1 techniczne oraz 2 nietechniczne
Jcwp z zestawami działań - region wodny Łyny i Węgorapy – prezentowany przykład Podkład: ortofotomapa GUGiK – WMS; https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution
LWHM_01.02 | Aktywne kształtowanie stref buforowych w pasie 15 m od linii brzegowej jezior | Tworzenie strefy buforowej dla ograniczenia spływu biogenów i zawiesin ze zlewni. Szczególnie istotne w zlewniach intensywnie użytkowanych rolniczo. Ograniczenie zamulania oraz redukcja dopływu biogenów. Utworzenie płatów nieużytkowanej roślinności jako ostoi różnorodności biologicznej. W przypadku właścicieli gruntów przybrzeżnych działanie realizowane w formie zaleceń przekazywanych w ramach akcji edukacyjnych dot. realizacji Programu Azotanowego. Zachęcanie właścicieli gruntów rolnych sąsiadujących z jeziorami do utrzymywania/tworzenia stref buforowych. Długość kształtowanego odcinka linii brzegowej (tworzenie lub uzupełnienie strefy buforowej) – 1280 mb. | Techniczne (ciągłe)
LWP_06.03 | Analizy techniczno-ekonomiczne gospodarowania ściekami w obszarze gminy poza aglomeracjami | Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej gospodarowania ściekami w obszarze niezurbanizowanym na obszarze gminy w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń komunalnych do wód. Dotyczy 2 gmin: Olsztyn, Purda. | Nietechniczne
LWP_08.01 | Weryfikacja programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności ograniczania dopływu zanieczyszczeń do jcwp | Weryfikacja Programu Ochrony Środowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji będących czynnikami presji w wodzie oraz redukcji dopływu substancji priorytetowych ze zlewni do jcwp. Weryfikacja obejmująca 4 Programy Ochrony Środowiska. | Nietechniczne
Zestawy działań jcwp LW – region wodny Łyny i Węgorapy – wybrany przykład Jezioro Trackie
Notes: 10

## Slide 11
Działanie LWHM_01.02 - Aktywne kształtowanie stref buforowych w pasie min. 15 m od linii brzegowej jezior
1280 mb strefy buforowej
Utworzenie lub/oraz uzupełnienie strefy buforowej dla ograniczenia spływu biogenów i zawiesin ze zlewni.
Głównym celem realizacji działania, poza poprawą stanu hydromorfologicznego, jest ograniczenie zamulania zbiornika oraz redukcja dopływu biogenów (ograniczenie powstawania szybko zarastających mielizn przybrzeżnych). Ma to szczególne znaczenie w sytuacji znacznego udziału terenów zabudowanych oraz użytkowanych rolniczo w zlewni przy jednocześnie ograniczonej naturalnej wymianie wód.
W przypadku właścicieli gruntów przybrzeżnych działanie realizowane w formie zaleceń przekazywanych w ramach akcji edukacyjnych dot. realizacji Programu Azotanowego. Zachęcanie właścicieli gruntów rolnych sąsiadujących z jeziorami do utrzymywania/tworzenia stref buforowych.
Podkład: ortofotomapa GUGiK – WMS; https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution Podkład: cieniowanie GUGiK – WMS; https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/ShadedRelief
Zestawy działań jcwp – region wodny Łyny i Węgorapy – wybrany przykład; Jezioro Trackie
Notes: 11

## Slide 12
Zestawy działań jcwp RW – region wodny Łyny i Węgorapy – przykład działań drożność
Jcwp RW – prezentowany przykład
Gołdapa od Czarnej Strugi do oddzielenia się Starej Gołdapy |  |  |  | 
kod | RW700011582479 | Status | NAT | Cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych
region wodny | Łyny i Węgrapy | ocena stanu na rok 2019 | Słaby stan ekologiczny | 
Krok 1 Analiza informacji na temat budowli poprzecznych (baza HYMO, weryfikacja ortofomap, wyniki ankietyzacji):
budowle w złym stanie technicznym lub obiekty nieużytkowane Analiza możliwości likwidacji budowli poprzecznych/przebudowa budowli poprzecznych na bystrza. Realizacja działań w zakresie drożności zgodnie z przeprowadzoną analizą (RWHM_01.05).
duża wysokość piętrzenia, brak urządzeń do migracji ryb, brak zapewnionej ciągłości biologicznej Analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą (RWHM_02.01).
brak danych na temat obiektu, niska wysokość piętrzenia Ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe jcwp (RWHM_02.06).
występowanie urządzeń do migracji ryb, ale brak danych na temat ich skuteczności
Monitoring skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb (RWHM_02.08); Kontrola funkcjonowania urządzeń do migracji ryb (RWHM_02.07).
występowanie urządzeń do migracji ryb, urządzenia nie są skuteczne Analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą (RWHM_02.01).
Krok 2 Weryfikacja statusu realizacja działań z aPWŚK - działania niezrealizowane i w trakcie realizacji są prolongowane (RWHM_02.02, RWHM_02.03, RWHM_02.04).
Działania uzupełniające:
Kod działania | RWHM_02.01 | RWHM_02.06 | RWHM_02.07 | RWHM_02.08
Liczba budowli | 5 | 2 | 4 | 4
Działania dla budowli piętrzących zagregowane do działań dla jcwp
Notes: 12

## Slide 13
Na obszarze dorzecza Niemna zestawy działań naprawczych opracowano dla 54 jcw (czyli dla 87% wszystkich jcw w obszarze dorzecza), w tym dla:
23 jcwp rzecznych
31 jcwp jeziornych
0 jcwpd
Mapa ogólna - jcwpd z zestawami działań - obszar dorzecza Niemna
Zestawy działań jednolitych części wód – obszar dorzecza Niemna
Mapa ogólna – jcwp z zestawami działań - obszar dorzecza Niemna

## Slide 14
Liczba działań - obszar dorzecza Niemna
Zestawy działań jcw – obszar dorzecza Niemna
W obszarze dorzecza Niemna opracowano łącznie 325 działań, których szacunkowy koszt określony został na 49 801,62 tys. zł.
jcwp rzeczne: opracowano 180 działań naprawczych, 77% stanowią działania podstawowe, 23% uzupełniające. 51% to działania nietechniczne, zaś 21% to działania techniczne, 28% tech/nietech. Najliczniejszą grupę działań stanowią działania związane z poprawą warunków dla obszarów chronionych – 110 działań, działania związane z ograniczeniem presji fizykochemicznych i chemicznych - 36 działań; działania ukierunkowane na odtwarzanie ciągłości biologicznej, ochronę i odtwarzanie naturalnych procesów hydromorfologicznych – 24 działania.
jcwp jeziorne: opracowano łącznie 145 działań, 77% działania podstawowe, 23% uzupełniające. 54% to działania nietechniczne, zaś 46% działania techniczne, 1% tech/nietechniczne. Najliczniejszą grupę działań stanowią działania związane z poprawą warunków dla obszarów chronionych oraz nakierowane na presje skumulowane – 85 działań, działania związane z ograniczeniem presji fizykochemicznych i chemicznych – 59 działań.
jcwpd: nie zidentyfikowano konieczności wypracowywania zestawu działań dla jcwpd. W ich przypadku realizowane będą wyłącznie działania z katalogu działań krajowych.
jcwp rzeczne (RW)
180 działań (55,4 % wszystkich działań)
jcwp jeziorne (LW)
145 działań (44,6 % wszystkich działań)

## Slide 15
Chart: 
| RWC (presje skumulowane) | RWP (presje fizykochemiczne i chemiczne) | RWHM (presje hydromorfologiczne) | RWH (presje hydrologiczne)
 | 0.62 | 0.2 | 0.16 | 0.02
Zestawy działań jcwp rzeczne – udział poszczególnych typów działań – obszar dorzecza Niemna
Udział typów działań nakierowanych na redukcję presji – jcwp RW
Działania dla jcwp RW nakierowane na redukcję presji skumulowanych (RWC) stanowią łącznie 62% wszystkich działań. Działania nakierowane na likwidację i redukcję presji fizykochemicznych (RWP) stanowią 20% wszystkich działań. Działania nakierowane na presje hydromorfologiczne stanowią 16%, zaś 2% stanowią działania nakierowane na redukcję presji hydrologicznej.
Notes: 15

## Slide 16
Chart: 
| LWC (presje skumulowane) | LWP (presje fizykochemiczne i chemiczne) | LWHM (presje hydromorfologiczne)
 | 0.58 | 0.41 | 0.01
Zestawy działań jcwp jeziorne – udział poszczególnych typów działań – obszar dorzecza Niemna
Działania dla jcwp LW nakierowane na redukcję presji skumulowanych (LWC) stanowią łącznie 58% wszystkich działań. Działania nakierowane na likwidację i redukcję presji fizykochemicznych (LWP) stanowią 41% wszystkich działań. Działania nakierowane na presje hydromorfologiczne stanowią 1%.
Udział typów działań nakierowanych na redukcję presji – jcwp LW
Notes: 16

## Slide 17
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna (obszar dorzecza Niemna)
Harmonogram wdrożenia działań (łącznie wszystkie kategorie wód jcwp)
Harmonogram wdrożenia działań (jcwp RW)
Harmonogram wdrożenia działań (jcwp LW)
Chart: 
2024 | 0.030769
2025
2027 | 0.27385
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.56
działania ciągłe | 0.13538
Chart: 
2023
2024 | 0.022222
2025
2027 | 0.31667
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.6
działania ciągłe | 0.061111
Chart: 
2023
2024 | 0.041379
2025
2027 | 0.22069
2033
działania ciągłe w okresie obowiązywania PZO/PO | 0.51034
działania ciągłe | 0.22759

## Slide 18
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna (obszar dorzecza Niemna)
Jednostki odpowiedzialne za realizację (łącznie wszystkie kategorie wód jcwp (RW, LW) – region wodny Niemna)
Koszt realizacji działań jcwp – łącznie 49 801,61 tys. zł
Źródło środków
Środki własne
Budżet państwa
Środki NFOŚiGW/WFOŚiGW
Środki UE
Chart: 
| PGWWP: RZGW | PGWWP: ZZ, wlaściciel urządzenia wodnego | gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | Inspekcja Ochrony Środowiska | IMGW | województwo, powiat i gmina | organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych | sprawujący zarząd i sprawujący nadzór nad obszarami chronionymi | wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa | wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | właściciel wód obowiązany do utrzymania wód
 | 0.08 | 0.027692 | 0.067692 | 0.030769 | 0.0030769 | 0.086154 | 0.0061538 | 0.61231 | 0.052308 | 0.030769 | 0.0030769

## Slide 19
Zestawy działań jcwp – obszar dorzecza Niemna/region wodny Niemna – przykład: Jezioro Gremzdel
JCWP PLLW 30634 – Jez. Gremzdel |  |  |  | 
Kod JCWP | LW30634 | Status | Naturalna (NAT) | Presje na elementy biologiczne zależne od fizykochemii Presje na elementy fizykochemiczne Presje na elementy chemiczne (woda) Presje na obszary chronione
Region wodny | Niemna | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Zagrożona (zły stan ekologiczny – aktualizacja 2019) | 
Mapa jcwp
LWC_11.01 | Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność. | Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem. | Nietechniczne (ciągłe)
LWP_09.01 | Kontrola gospodarowania wodami oraz przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. | Kontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach i korzystania z wód w ramach procedury kontroli gospodarowania wodami (na podstawie art. 334 Prawa wodnego) oraz wykonanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych (na podstawie art. 416 Prawa wodnego). | Nietechniczne (ciągłe)
Jcwp z zestawami działań - region wodny Niemna – prezentowany przykład
Działania podstawowe: 7 działań; 5 technicznych (w tym 4 wynikające z PZO lub PO ob. chronionych), 2 działania nietechniczne
Notes: 19

## Slide 20
Działania podstawowe, wynikające z PZO lub PO dla obszarów chronionych – 4 działania techniczne
Podkład topograficzny – OpenStreetMap
LWC_08.01 | Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych | Kontrola legalności istniejących budynków i innych budowli nad jeziorami [3140, 3150]. Sprawdzenie legalności budynków i innych budowli (w tym pomostów i konstrukcji sanitarnych) w odległości do 100 m od linii brzegowej jeziora. (Obszar Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie). | Techniczne
 |  | Ochrona siedliska [3140, 3150]. Zakaz wyrównywania gruntu, zasypywania, podsiewania, nawożenia, zaorywania oraz wznoszenia jakichkolwiek konstrukcji (z wyłączeniem drewnianych pomostów i ławek) w wyznaczonej strefie/w strefie szuwaru oraz do 20 metrów od linii brzegowej jeziora. Termin realizacji: w okresie obowiązywania PZO. (Obszar Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie). | 
LWP_06.03 | Analizy techniczno-ekonomiczne gospodarowania ściekami w obszarze gminy poza aglomeracjami | Zakaz zarybiania obcymi gatunkami ryb [3140, 3150, 3160]. Termin realizacji: w okresie obowiązywania PZO. (Pojezierze Sejneńskie). | Nietechniczne
LWP_08.01 | Weryfikacja programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności ograniczania dopływu zanieczyszczeń do jcwp | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej [3150]. Budowa lub uzupełnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni przydomowych w sołectwach, w których znajdują się jeziora. (Obszar Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie). | Nietechniczne
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna – wybrany przykład Jezioro Gremzdel
Notes: 20

## Slide 21
Pozostałe działania podstawowe:
Działanie podstawowe |  |  | 
LWP_07.01 | Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze gminy poza aglomeracjami. | Realizacja działań wynikających z opracowania powstałego w ramach działania LWP_06.03, w tym m.in.: - Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków - Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej - Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki | Techniczne
LWC_11.01 | Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność. | Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem. | Nietechniczne (ciągłe)
LWP_09.01 | Kontrola gospodarowania wodami oraz przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. | Kontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach i korzystania z wód w ramach procedury kontroli gospodarowania wodami (na podstawie art. 334 Prawa wodnego) oraz wykonanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych (na podstawie art. 416 Prawa wodnego). | Nietechniczne (ciągłe)
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna – wybrany przykład Jezioro Gremzdel
Podkład: ortofotomapa GUGiK – WMS; https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution
Notes: 21

## Slide 22
Działania uzupełniające:
Jcwp z zestawami działań - region wodny Łyny i Węgorapy – prezentowany przykład
LWHM_01.02 | Aktywne kształtowanie stref buforowych w pasie 15 m od linii brzegowej jezior | Tworzenie strefy buforowej dla ograniczenia spływu biogenów i zawiesin ze zlewni. Szczególnie istotne w zlewniach intensywnie użytkowanych rolniczo. Ograniczenie zamulania oraz redukcja dopływu biogenów. Utworzenie płatów nieużytkowanej roślinności jako ostoi różnorodności biologicznej. W przypadku właścicieli gruntów przybrzeżnych działanie realizowane w formie zaleceń przekazywanych w ramach akcji edukacyjnych dot. realizacji Programu Azotanowego. Zachęcanie właścicieli gruntów rolnych sąsiadujących z jeziorami do utrzymywania/tworzenia stref buforowych. Długość odcinka linii brzegowej (tworzenie lub uzupełnienie strefy buforowej) – 955 mb. | Techniczne (ciągłe)
LWP_01.01 | Ograniczenie zanieczyszczenia jezior związkami biogennymi pochodzącymi z rolnictwa | Promocja działań wynikające ze zbioru zaleceń dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia związkami azotu i fosforu, w tym w szczególności działania ograniczające migrację biogenów wraz ze spływem powierzchniowym oraz działania wynikające z Kodeksu doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku. Działania doradcze ukierunkowane są na: doradztwo technologiczne, pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Działania edukacyjne dotyczące właściwego sposobu stosowania środków ochrony roślin (pestydcydów). Szkolenia dla gospodarstw rolnych (16). | Nietechniczne
LWP_06.03 | Analizy techniczno-ekonomiczne gospodarowania ściekami w obszarze gminy poza aglomeracjami | Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej gospodarowania ściekami w obszarze niezurbanizowanym na obszarze gminy w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń komunalnych do wód. 1 przewidziana analiza techniczna dla gminy Krasnopol. | Nietechniczne
LWP_08.01 | Weryfikacja programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności ograniczania dopływu zanieczyszczeń do jcwp | Weryfikacja Programu Ochrony Środowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji będących czynnikami presji w wodzie oraz redukcji dopływu substancji priorytetowych ze zlewni do jcwp. Weryfikacja obejmująca 2 Programy Ochrony Środowiska. | Nietechniczne
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna – wybrany przykład Jezioro Gremzdel
Notes: 22

## Slide 23
Działanie LWHM_01.02 - Aktywne kształtowanie stref buforowych w pasie 15 m od linii brzegowej jezior
955 mb strefy buforowej
Utworzenie lub/oraz uzupełnienie strefy buforowej dla ograniczenia spływu biogenów i zawiesin ze zlewni.
Głównym celem realizacji działania, poza poprawą stanu hydromorfologicznego, jest ograniczenie zamulania zbiornika oraz redukcja dopływu biogenów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji znacznego udziału terenów zabudowanych oraz użytkowanych rolniczo w zlewni oraz ograniczonej wymiany wód.
W przypadku właścicieli gruntów przybrzeżnych działanie realizowane w formie zaleceń przekazywanych w ramach akcji edukacyjnych dot. realizacji Programu Azotanowego. Zachęcanie właścicieli gruntów rolnych sąsiadujących z jeziorami do utrzymywania/tworzenia stref buforowych.
Podkład: ortofotomapa GUGiK – WMS; https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution
Zestawy działań jcwp – region wodny Niemna – wybrany przykład Jezioro Gremzdel
Notes: 23

## Slide 24
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
Liczba jcwpd w OD Pregoły | 2
Ocena ryzyka (liczba jcwpd) | 
niezagrożone | 2
zagrożone | 0
Ocena stanu (liczba jcwpd) | 
stan dobry | 2
stan słaby | 0
Wody podziemne związane są z następującymi piętrami wodonośnymi:
czwartorzędowe piętro wodonośne
neogeńsko - paleogeńskie piętro wodonośne

## Slide 25
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
1 jcwpd z zestawem działań (jcwpd nr 20)
1 jcwpd bez zestawu działań (jcwpd nr 21)
Działania podstawowe ujęte w Katalogu działań krajowych
Działania podstawowe ujęte w Katalogu działań krajowych
Działania ujęte w Zestawie działań: - 2 działania podstawowe - 1 działanie uzupełniające
Utrzymanie/
Osiągnięcie celów środowiskowych
Charakterystyki
Analiza presji i oddziaływań
Ocena stanu
Ocena ryzyka

## Slide 26
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
Liczba działań ogółem | 3
Działania techniczne | Działania nietechniczne
0 | 3
Działania nowe | Działania kontynuowane
3 | 0
opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) – 1 jcwpd
ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) – 1 jcwpd
wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanawiania obszarów ochronnych GZWP– 1 jcwpd
Działania podstawowe
Działania uzupełniające
Wszystkie działania zaliczają się do grupy działań administracyjnych

## Slide 27
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
Działania ukierunkowane na redukcję presji ilościowej (GWI) brak | 
Działania ukierunkowane na redukcję presji chemicznej (GWC) opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanawiania obszarów ochronnych GZWP | Działania ukierunkowane na redukcję presji ilościowej i chemicznej (GWIC) brak
Działania ukierunkowane na redukcję presji chemicznej typu A (GWPA) brak | Działania ukierunkowane na redukcję presji chemicznej typu B (GWPB) brak

## Slide 28
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP):
6 GZWP związanych z utworami czwartorzędowymi
1 GZWP związany z utworami paleogeńsko-neogeńsko-czwartorzędowymi
1 GZWP związany z utworami paleogeńsko-neogeńskimi
opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - GZWP 208 (Zbiornik międzymorenowy Biskupiec)
ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) – GZWP 208 (Zbiornik międzymorenowy Biskupiec)

## Slide 29
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
Koszt realizacji działań – 0 zł, w tym:
koszt wdrożenia działań podstawowych – 0 zł
koszt wdrożenia działań uzupełniających – 0 zł
Źródło środków
Środki własne
Budżet państwa
Chart: 
działania planowane do wdrożenia do 2027 | 1
Chart: 
PSH | 0.33333
PGW WP (RZGW Białystok) | 0.33333
Wojewoda Warmińsko-Mazurski | 0.33333
Harmonogram wdrożenia działań
Jednostki odpowiedzialne za realizację

## Slide 30
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Pregoły
jcwpd nr 20 ( PLGW700020) |  |  | 
powierzchnia | 5 701,20 km2 | ocena ryzyka | niezagrożona
region wodny | Łyny i Węgorapy | ocena stanu na rok 2019 | stan dobry
obszar bilansowy | Łyna (100%), Drwęca (<1%), Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy (BI) (<1%), Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy (WA) (<1%), Bezleda Stradyk (<1%), Wkra (<1%), Pregoła bez Łyny (<1%), zlewnia Pasłęki i Baudy (<1%), Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy (<1%) | zasięg zanieczyszczenia | brak
zasoby dostępne | 174 178,0 tys. m3/rok | obszary chronione | tak
pobór | 27 071, 98 tys. m3/rok | liczba kompleksów wodonośnych | 2
Działania podstawowe:
opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)
ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)
Działania uzupełniające:
wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanawiania obszarów ochronnych GZWP

## Slide 31
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Niemna
Liczba jcwpd w OD Niemna | 2
Ocena ryzyka (liczba jcwpd) | 
niezagrożone | 2
zagrożone | 0
Ocena stanu (liczba jcwpd) | 
stan dobry | 2
stan słaby | 0
Wody podziemne związane są z następującymi piętrami wodonośnymi:
czwartorzędowe piętro wodonośne
neogeńsko - paleogeńskie piętro wodonośne
kredowe piętro wodonośne
jurajskie piętro wodonośne

## Slide 32
Zestawy działań jcwpd – obszar dorzecza Niemna
2 jcwpd bez zestawu działań (jcwpd nr 22 i 53)
Działania podstawowe ujęte w Katalogu działań krajowych
Utrzymanie/
Osiągnięcie celów środowiskowych
Charakterystyki
Analiza presji i oddziaływań
Ocena stanu
Ocena ryzyka

## Slide 33
Dziękujemy za uwagę
Sylwia Horska-Schwarz – CDM Smith Sp. z o.o.
Magdalena Nidental – CDM Smith Sp. z o.o., PIG-PIB