## Slide 1
Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji
Planów gospodarowania wodami – IIaPGW
Kluczowe informacje dotyczące regionu wodnego Bugu (obszar dorzecza Wisły)

## Slide 2
Kluczowe informacje dotyczące regionu wodnego Bugu (obszar dorzecza Wisły)
Ewa Wilkos-Gładki – CDM Smith Sp. z o.o.

## Slide 3
Charakterystyka obszaru dorzecza
Obszar dorzecza Wisły
jeden z dziewięciu obszarów dorzeczy w granicach Polski a zarazem największy. Zajmuje wschodnią i fragment środkowej części kraju, a jego powierzchnia wynosi ok. 185 tys. km2, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju
pod względem administracyjnym obszar dorzecza Wisły leży w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko- pomorskim i pomorskim
reprezentowany jest przez siedem regionów wodnych:
region wodny Małej Wisły (RZGW Gliwice),
region wodny Górnej-Zachodniej Wisły (RZGW Kraków),
region wodny Górnej-Wschodniej Wisły (RZGW Rzeszów),
region wodny Narwi (RZGW Białystok),
region wodny Bugu (RZGW Lublin),
region wodny Środkowej Wisły (RZGW Warszawa),
region wodny Dolnej Wisły (RZGW Gdańsk).
Liczba jednolitych części wód w obszarze dorzecza Wisły:
jcwp rzeczne (RW): 1 719
jcwp zbiornikowe (RWr): 26
jcwp jeziorne (LW): 499
jcwp przejściowe (TW): 5
jcwp przybrzeżne (CW): 2
jcwpd (podziemne): 94
Jednolite części wód w obszarze dorzecza Wisły zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych:
jcwp rzeczne (RW): 94%
jcwp zbiornikowe (RWr): 100%
jcwp jeziorne (LW): 60%
jcwp przejściowe (TW): 100%
jcwp przybrzeżne (CW): 100%
jcwpd (podziemne): 21%
Mapa ogólna – region wodny Bugu na tle obszaru dorzecza Wisły
Obszary chronione:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 169 jcwp, 94 jcwpd
RK (rekreacja): 240 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 2 056 jcwp
EUT (eutrofizacja): 2 251 jcwp
Notes: 3

## Slide 4
Kluczowe informacje dotyczące regionu wodnego Bugu
Region wodny Bugu
jeden z siedmiu regionów wodnych obszaru dorzecza Wisły. Region wodny Bugu powstał z wydzielenia z regionu wodnego Środkowej Wisły (aPGW) dodatkowych dwóch regionów: Bugu i Narwi. Zajmuje powierzchnię ok. 16% powierzchni obszaru dorzecza Wisły
pod względem administracyjnym region wodny leży w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim
w obrębie regionu wodnego Bugu występują jcwp rzeczne (RW), zbiornikowe (RWr), jeziorne (LW) oraz jcwpd (podziemne). Brak jcwp przybrzeżnych (CW) i przejściowych (TW)
przeważający sposób użytkowania gruntów: tereny rolne
Mapa ogólna – region wodny Bugu na tle obszaru dorzecza Wisły
Udział poszczególnych form zagospodarowania terenu regionu wodnego Bugu
Chart: 
| Tereny rolne | Tereny przekształcone antopogenicznie | Tereny leśne | Tereny pozostałe
 | 68.3 | 5 | 25.7 | 1
Udz_rol% Udz_pow_antrop% Udz_les% Udz_poz% | 54.1203 | 1.8691 | 38.7943 | 5.2163
Notes: 4

## Slide 5
Charakterystyka regionu wodnego Bugu
Zlewnie jcwp RW – region wodny Bugu
Status jcwp RW – region wodny Bugu
Liczba jednolitych części wód w regionie wodnym Bugu:
jcwp rzeczne (RW): 254 (15%)
jcwp zbiornikowe (RWr): 1 (4%)
jcwp jeziorne (LW): 23 (5%)
jcwp przejściowe (TW): 0
jcwp przybrzeżne (CW): 0
jcwpd (podziemne): 9 (10%)
Status jcwp w regionie wodnym Bugu :
NAT: 87%
SCW: 1%
SZCW: 12%
Obszary chronione w regionie:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 9 jcwpd
RK (rekreacja): 27 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 248 jcwp
EUT (eutrofizacja): 278 jcwp
Chart: 
| NAT | SCW | SZCW
 | 0.90157 | 0.007874 | 0.090551
Notes: 5

## Slide 6
Charakterystyka regionu wodnego Bugu
Zlewnie jcwp RWr – region wodny Bugu
Status jcwp RWr – region wodny Bugu
Chart: 
| SZCW
 | 1
Liczba jednolitych części wód w regionie wodnym Bugu:
jcwp rzeczne (RW): 254 (15%)
jcwp zbiornikowe (RWr): 1 (4%)
jcwp jeziorne (LW): 23 (5%)
jcwp przejściowe (TW): 0
jcwp przybrzeżne (CW): 0
jcwpd (podziemne): 9 (10%)
Status jcwp w regionie wodnym Bugu :
NAT: 87%
SCW: 1%
SZCW: 12%
Obszary chronione w regionie:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 9 jcwpd
RK (rekreacja): 27 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 248 jcwp
EUT (eutrofizacja): 278 jcwp
Notes: 6

## Slide 7
Charakterystyka regionu wodnego Bugu
Zlewnie jcwp LW – region wodny Bugu
Status jcwp LW – region wodny Bugu
Chart: 
| NAT | SZCW
 | 0.6087 | 0.3913
Liczba jednolitych części wód w regionie wodnym Bugu:
jcwp rzeczne (RW): 254 (15%)
jcwp zbiornikowe (RWr): 1 (4%)
jcwp jeziorne (LW): 23 (5%)
jcwp przejściowe (TW): 0
jcwp przybrzeżne (CW): 0
jcwpd (podziemne): 9 (10%)
Status jcwp w regionie wodnym Bugu :
NAT: 87%
SCW: 1%
SZCW: 12%
Obszary chronione w regionie:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 9 jcwpd
RK (rekreacja): 27 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 248 jcwp
EUT (eutrofizacja): 278 jcwp
Notes: 7

## Slide 8
Charakterystyka regionu wodnego Bugu
jcwpd–region wodny Bugu
Liczba jednolitych części wód w regionie wodnym Bugu:
jcwp rzeczne (RW): 254 (15%)
jcwp zbiornikowe (RWr): 1 (4%)
jcwp jeziorne (LW): 23 (5%)
jcwp przejściowe (TW): 0
jcwp przybrzeżne (CW): 0
jcwpd (podziemne): 9 (10%)
Status jcwp w regionie wodnym Bugu :
NAT: 87%
SCW: 1%
SZCW: 12%
Obszary chronione w regionie:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 9 jcwpd
RK (rekreacja): 27 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 248 jcwp
EUT (eutrofizacja): 278 jcwp
Notes: 8

## Slide 9
Charakterystyka regionu wodnego Bugu
Jcwp w obrębie których występują SiG– region wodny Bugu
Liczba jednolitych części wód w regionie wodnym Bugu:
jcwp rzeczne (RW): 254 (15%)
jcwp zbiornikowe (RWr): 1 (4%)
jcwp jeziorne (LW): 23 (5%)
jcwp przejściowe (TW): 0
jcwp przybrzeżne (CW): 0
jcwpd (podziemne): 9 (10%)
Status jcwp w regionie wodnym Bugu :
NAT: 87%
SCW: 1%
SZCW: 12%
Obszary chronione w regionie:
ZL (zaopatrzenie w wodę): 9 jcwpd
RK (rekreacja): 27 jcwp
SiG (siedliska i gatunki): 248 jcwp
EUT (eutrofizacja): 278 jcwp
Notes: 9

## Slide 10
Identyfikacja presji
Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 5 RDW państwa członkowskie mają obowiązek cyklicznego przeglądu wpływu działalności człowieka na środowisko. W zakresie przeglądu przeprowadzana jest identyfikacja znaczących oddziaływań oraz ocena ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Odpowiednia ocena presji mających wpływ na jcw umożliwia ustalenie środków dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 4 RDW lub powołanie się na wyłączenia w ramach tego przepisu.
Przeprowadzone w ramach IIaPGW analizy wykonane zostały dla każdej kategorii jcwp w zakresie następujących rodzajów presji:
presji wywieranych na stan hydromorfologiczny;
presji wywieranych na elementy biologiczne;
presji wywieranych na elementy fizykochemiczne;
presji wywieranych na stan chemiczny;
presji wywieranych na zasoby wód powierzchniowych.
W przypadku jcwpd analizy dotyczyły:
presji wywieranych na stan chemiczny;
presji wywieranych na stan ilościowy.
Analizy uwzględniały również presje wywierane na obszary chronione oraz kumulację identyfikowanych presji
Notes: 10

## Slide 11
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje na elementy biologiczne zależne od fizykochemii
 | Region wodny Bugu
jcwp RW | 74
jcwp RWr | 1
jcwp LW | 7
Notes: 11

## Slide 12
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii
 | Region wodny Bugu
jcwp RW | 225
jcwp RWr | 1
jcwp LW | 10
Notes: 12

## Slide 13
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje na elementy fizykochemiczne
 | Region wodny Bugu
jcwp RW | 170
jcwp RWr | 0
jcwp LW | 10
Notes: 13

## Slide 14
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje na cechy chemiczne
 | Region wodny Bugu
jcwp RW | 103
jcwp RWr | 1
jcwp LW | 14
Notes: 14

## Slide 15
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje na zasoby wodne
 | Region wodny Bugu
jcwp RW | 10
jcwp RWr | 0
jcwp LW | 0
Notes: 15

## Slide 16
Identyfikacja presji – region wodny Bugu – liczba presji
Analiza zidentyfikowanych presji znaczących w poszczególnych jcwp obejmowała badanie występujących zależności pomiędzy różnymi rodzajami presji. Analiza ta umożliwiła zaprojektowanie efektywnych działań naprawczych.
Zidentyfikowane presje łącznie - region wodny Bugu
Notes: 16

## Slide 17
Identyfikacja presji – region wodny Bugu - presje znaczące na jcwpd
 | Region wodny Bugu
ilościowe | 0
chemiczne | 7
Notes: 17

## Slide 18
Jednolite części wód regionu Bugu zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych:
jcwp rzeczne (RW): 94%
jcwp zbiornikowe (RWr): 100%
jcwp jeziorne (LW): 78%
jcwpd (podziemne): 0%
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – region wodny Bugu
Notes: 18

## Slide 19
Cele środowiskowe
Cele środowiskowe ustala się w odniesieniu do wymagań dla stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jcwp.
Celem środowiskowym dla wód powierzchniowych (art. 4 ust. 1 RDW) jest:
niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu jcw
osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;
stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych
odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych
osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie wspólnotowym dla obszarów chronionych
Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla naturalnych (NAT) części wód jest:
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły
bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku jcwp, dla których wyniki monitoringu wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny
stan dobry, w przypadku jcwp niemonitorowanych
spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych

## Slide 20
Liczba działań - obszar dorzecza Odry
Cele środowiskowe
Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych części wód jest:
dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły
maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku jcwp, dla których wyniki monitoringu wskazują na maksymalny potencjał ekologiczny
stan dobry w przypadku jcwp niemonitorowanych
spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych
Celem środowiskowym dla jcwp rzecznych i zbiornikowych może być również zapewnienie drożności cieku dla migracji ryb
Celem środowiskowym dla jcwpd jest:
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu
ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan

## Slide 21
Cele środowiskowe – ocena stopnia osiągnięcia celów środowiskowych
Elementem aktualizacji planów gospodarowania wodami jest przeprowadzenie oceny spełnienia celów środowiskowych oraz postępu w osiąganiu celów środowiskowych.
ocena stopnia osiągnięcia celów środowiskowych stanowi element wskazujący na konieczność lub brak konieczności bardziej szczegółowej analizy w zakresie ustalonego celu oraz dobranego zestawu działań
wyniki przeprowadzonej oceny stanowią wskazanie do aktualizacji ustalonego celu środowiskowego na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych danych
Wyniki oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych:
Region wodny Bugu
jcwp rzeczne (RW) – poniżej 1% osiągnęło zakładany cel środowiskowy
jcwp zbiornikowe (RWr) – żadna nie osiągnęła zakładanego celu środowiskowego
jcwp jeziorne (LW) – 10% osiągnęło zakładany cel środowiskowy
jcwpd – 100% osiągnęło zakładany cel środowiskowy

## Slide 22
Dziękuję za uwagę
Ewa Wilkos-Gładki – CDM Smith Sp. z o.o.